M.T.M. s.r.l.

Via La Morra, 1

12062 - Cherasco (Cn) -Italy

Tel. +39 0172 4860140

Fax +39 0172 488237

РУКОВОДСТВО ПО

SEQUENT 24

УКАЗАТЕЛЬ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 ЧТО ТАКОЕ SEQUENT 24?

1.2 ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ СИСТЕМ SEQUENT

2. ПОНИМАНИЕ СИСТЕМЫ SEQUENT 24

2.1 SEQUENT 24 ECU (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ)

2.2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ

2.2.1 Переключатель режимов в положении “Бензин”

2.2.2 Переключатель режимов в положении “ГАЗ”

2.2.3 Информация об ошибках

2.3 РЕДУКТОР GENIUS ДЛЯ SEQUENT 24

2.4 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ДВИГАТЕЛЕ

2.5 ТОПЛИВНАЯ РАМПА “RAIL”

2.6 BRC ФОРСУНКИ

2.7 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГАЗА И ТЕМПЕРАТУРЫ

2.8 ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 	(MAP sensor)

2.9 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

2.9.1 Отключение форсунок

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1 ТИПЫ ФАЙЛОВ

3.2 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

4. НАСТРОЙКА

4.1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

4.2 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

5. УТИЛИТЫ

5.1 ИНФОРМАЦИЯ

6. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

A – СПИСОК ВЫВОДОВ И ИХ ФУНКЦИИ

B – РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ECU (ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 	УПРАВЛЕНИЯ)

C – ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

D – СХЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ФОРСУНОК

E – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ SEQUENT 24 НА 4 БЕНЗИНОВЫЕ 	ФОРСУНКИ ЛЕВЫЙ ИЛИ ПРАВЫЙ

F – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ SEQUENT 24 НА 4 	БЕНЗИНОВЫЕ ФОРСУНКИ

Введение

1.1 Что такое SEQUENT 24?

SEQUENT 24 это система последовательного впрыска газа BRC в газовой фазе, которая легко устанавливается, быстро настраивается и имеет небольшую стоимость. Ее установка становится проще вследствие новой философии, принятой для датчиков и эмуляторов. SEQUENT 24 на самом деле не требует какие-либо дополнительные устройства; эмуляторы интегрированы в ECU (электронный блок управления), а датчики интегрированы в основные компоненты редуктор и топливную рампу (Genius и RAIL). Соединения стали проще вследствие применения специальных разъемов; кроме того, больше не нужно подключать сигнал TPS (датчика положения дроссельной заслонки), при условии, что решение подключения сигнала датчика кислорода является до сих пор выборочным. Для сигнала RPM (число оборотов в минуту) также можно будет выбрать сигнал неполного оборота в дополнение к стандартному сигналу RPM или сигнал датчика положения коленчатого вала. Новая компьютерная программа SEQUENT 24 PC проще в использовании и полностью отделена от стандартной SEQUENT и от SEQUENT FAST, также по отношению к сглаживанию регулировочных характеристик, но она, тем не менее, придерживается без изменения их основополагающей философии.

1.2 Основные отличия от предыдущих систем SEQUENT

В следующей таблице вы можете посмотреть список основных различий между стандартной SEQUENT / SEQUENT FAST и SEQUENT 24:

|  | SEQUENT / SEQUENT FAST | SEQUENT 24 |
| --- | --- | --- |
| Датчики | P1-MAP (в общем корпусе) Tgas (Tгаз) на редукторе | - P1-Tgas расположен на рампе - Twater (Tвода) расположен на редукторе - Давление во впускном трубопроводе только во время саморегулирования |
| Отключение форсунок | - Отключение по “минусу” внутри ECU - Эмуляция модулятором LD | - Отключение по “плюсу” внутри ECU одновременно для 4 форсунок (оранжевые провода не входят в ECU) |
| Положительный потенциал ключа и бензиновых форсунок | - Подключить положительный потенциал (коричневый) к контакту ключа и для бензиновых форсунок - также положительный потенциал (бело-зеленый) | - Положительный потенциал контакта ключа создает положительный потенциал бензиновых форсунок, входит и выходит в ECU. Зажигание ECU будет только, если активен положительный потенциал бензиновых форсунок |
| Соединение | - Активно при положительном потенциале контакта ключа в положении ON | - Активно при включенном двигателе: будучи один раз подключенным, оно остается активным даже при размыкании ключа (если компьютерное PC соединение не разъединено) |
| Переключатель | - С ECU соединено 10 выводов | - 3 вывода подсоединенны к ECU + один для уровня на переключателе |
| Экран | -Подсоединен к корпусу ECU с помощью специального вывода | - Подключен к земле батареи |
| Соединение TPS (датчик положения дроссельной заслонки) | - Обязательное или выборочное | - Не подключено |
| Соединение RPM (число оборотов в минуту) | - Обязательное или выборочное | - Возможно использовать сигнал счетчика RPM, сигнал датчика положения коленчатого вала (только один провод) или минус катушки зажигания |
| Сглаживание регулировочной характеристики | -FSF+AAP файл или только FSF для параметров машины и построения регулировочной характеристики | - FLS файл для параметров автомобиля и регулировочной характеристики… - Отделен от предыдущих систем Sequent |
| Компенсатор (вариатор) движения вперед | - Внутри | - Снаружи |

2 Понимание системы SEQUENT 24

Рис.1

Электронный блок управления ECU SEQUENT 24

Система SEQUENT 24, в общем, придерживается философии предыдущих систем SEQUENT, из которых и берет свои корни; она, тем не менее, представляет некоторые изменения и улучшения относительно установки и работы, также как и некоторые модификации компонентов BRC, о которых уже хорошо знает установщик.

2.1 SEQUENT 24 ECU (Электронный блок управления)

Рис.2

Переключатель режимов

Детальное описание ECU выходит за рамки данного руководства. Самое главное нужно подчеркнуть, что это блок управления, контролирующий данную систему. Как и предыдущие версии, он соответствует требованиям стандартов автоматики и EMC (электромагнитной совместимости). То, что выделяет его от предыдущих версий – это полностью пластиковый корпус и гораздо более компактные размеры, расширяющие его установку на автомобиль. Для установки пожалуйста внимательно следуйте указаниям, данным для стандартной Sequent и Sequent Fast системам, с которыми уже знаком установщик.

2.2 Переключатель режимов

Хотя он похож на обычный двухпозиционный переключатель, поставляемый вместе с устройством аварийной сигнализации, используемый на Sequent и Sequent Fast, отличия, выделяющие его от предыдущих версий, тем не менее, существенны. Этот новый переключатель режимов может рассматриваться, как небольшой ECU: это не только переключатель, регулирующий изменение положений бензин-газ, а также он соединен с основным ECU и осуществляет контроль уровня газа в баллоне рис.2 Переключатель режимов по 4-ем зеленым светодиодам (LED).

2.2.1 Переключатель режимов в положении “Бензин”

Когда клавиша переключателя режимов находится в положении бензин, автомобиль работает на бензине (как и во всех предыдущих системах).Красный прямоугольный LED индикатор информирует о работе на бензине пользователя, а четыре зеленых LED индикатора  уровня выключены.

2.2.2 Переключатель режимов в положении “ГАЗ”

В этом положении машина заводится на бензине – светодиодные индикаторы уровня LED-ы, таким образом, выключены – и, согласно условиям перехода, сконфигурированным в приложенной программе (смотрите главу 3.1 для дополнительной информации), автоматически переключается в положение “ГАЗ”. Пользователь информируется первым из 4-х, прямоугольным светоизлучающим диодом LED, который сначала становится оранжевым, а затем зеленым (работа на газу). Только при работе на газу уровень газа в баллоне можно увидеть по четырем зеленым LED.

2.2.3 Информация об ошибках

Как уже говорилось, данный переключатель режимов является “интеллектуальным” устройством, связывающимся c ECU. Когда связь обрывается, мигание двух центральных зеленых LED-индикаторов уровня и прямоугольного оранжевого LED-индикатора информирует пользователя о данной неисправности. В таких условиях всегда возможно осуществить принудительный переход к работе на бензине при помощи перемещения переключателя режима бензиновое положение, равно как и возможно перейти на газ при помощи переключателя режима в положении газ, хотя и теряя информацию об уровне. В этих случаях рекомендуется провести диагностику системы и, если необходимо, починить или заменить переключатель режимов.

2.3 Редуктор GENIUS для SEQUENT 24

Это редуктор давления, как и LPG редуктор GENIUS для SEQUENT, но, в отличие от него, он поставляется с новым датчиком температуры воды, который не совместим с аналогичными датчиками предыдущих систем.

Рис.3

Редуктор GENIUS для SEQUENT 24 и датчик

температуры воды

2.4 Датчик температуры воды в двигателе

Датчик температуры воды установлен прямо на редукторе GENIUS со стороны подвода воды в редуктор. Датчик относится к резистивному двухпроводному типу на основе NTC NTC термисторе (с отрицательным температурным коэффициентом). Стратегии переключения на газ основаны на показаниях датчика температуры воды в двигателе. Датчик отличается от предыдущих благодаря своей новой механической структуре: он в действительности более компактный и интегрируется в ту часть, которая подсоединяется к датчику и разъему.

2.5 Топливная рампа “RAIL”

Рис.4

Топливная рампа и датчик давления и температуры

газа

В оснащение данного элемента включаются форсунки. В отличие от предыдущих последовательных систем, датчик давления газа и температуры (не совместимый с предыдущими системами) также рис.3 Редуктор Genius для SEQUENT 24 и датчик температуры воды в двигателе установлен на топливной рампе в дополнение к

форсункам (только BRC типа).

2.6 BRC форсунки

Оборудование SEQUENT 24 использует только BRC форсунки. Смотрите следующую таблицу 1 – выбор типа форсунки в зависимости от мощности двигателя.

Таблица 1

| LPG мощности |
| --- |
|  |  | Genius 800 | Genius 1200 | Genius 1500 |
| Максимальный тип форсунок | всасывающий | - | 26 кВт/цил. | 30 кВт/цил. |
|  | нагнетающий | - | 32 кВт/цил. | 36 кВт/цил. |
| Нормальный тип форсунок | всасывающий | 17 кВт/цил. | 21 кВт/цил. | - |
|  | нагнетающий | 22 кВт/цил. | 26 кВт/цил. | - |

2.7 Датчик давления газа и температуры

Этот датчик является абсолютно новым, в компактном корпусе с уже интегрированным разъемом; он содержит датчик давление газа P1 и температурный датчик. Датчик расположен прямо на топливной рампе. В этом положении измерение давления газа и температуры более точное и позволяет корректировать смесь газа более быстро.

2.8 Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (MAP sensor)

Рис.5

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе идентичен датчику абсолютного давления во впускном трубопроводе Standard SEQUENT, с которой уже знаком установщик. Отличие материала, выделяет его от других систем, в SEQUENT 24 датчик используется ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. Во время нормальной работы машины, датчик замеряет величину абсолютного давления во впускном трубопроводе и передает эту величину блоку ECU системы SEQUENT 24. Для этого датчик снабжается необходимыми трубками для соединения на транспортном средстве с впускным трубопроводом, которые входят в комплект КАЛИБРОВОЧНОГО НАБОРА SEQUENT 24 код 09SQ10990001.

2.9 Жгуты проводов

Провода SEQUENT 24 более тонкие, чем аналогичные провода предшествующих систем. 56-контактный разъем проводов системы Standard SEQUENT заменен 24-контактным разъемом проводов SEQUENT 24. Для того, чтобы упростить установку, основные устройства системы подключаются с использованием специального разъема и количество проводов, требующих пайки очень небольшое. Экранированные разъемы были использованы для того, чтобы выполнить требования EMC стандартов. Разъемы на проводах являются водонепроницаемыми за исключением разъема переключателя режима, который находится в салоне автомобиля и, таким образом, защищен от воды. Форсунки следует отключать с большой аккуратностью: отключение форсунок – это основное новшество как провода, так и всей системы.

2.9.1 Отключение форсунок

В отличие от предшествующих систем, форсунки отключаются плюсовым проводом: это позволят меньшему числу проводов входить в ECU. В действительности, достаточно двух проводов для того, чтобы отключить все форсунки: бело/зеленый провод (плюс на форсунки, со стороны штатного оборудования) и бело/коричневый провод (плюс на форсунки, со стороны форсунок). С другой стороны, нельзя будет переключать с бензина на газ и наоборот форсунку за форсункой; переключение может быть резким и мы смогли бы переключиться в этом случае вызвав замедление нескольких машин. Бело/зеленый провод также имеет функцию положительного ключа в электрической схеме, то есть это тот провод, который включает газовый ECU в состояние ON. Следует помнить о том, что некоторые автомобили не приводят в в рабочее состояние форсунки до запуска: недостаточно таким образом замкнуть ключ в положение on. В этом случае, единственный способ включить газовый ECU - это запустить двигатель. Поскольку во время написания программы, газовый ECU требует, чтобы данный провод имел высокий потенциал, программная часть будет выполняться при уже заведенной машине.Форсунки, нормально находящиеся в положительном состоянии не обладают низким потенциалом до тех пор, пока двигатель и электрический ключ не будут выключены, но они могут оставаться в состоянии с высоким потенциалом в течение нескольких секунд после выключения машины. Бело/коричневый провод подсоединен напрямую к бензиновым форсункам. Он обеспечивает напряжение на форсунках в положительном состоянии во время работы на бензине, поскольку он отключает это питание при работе на газу, для того, чтобы закрыть форсунки. Крайне рекомендуется использовать левый и правый жгуты проводов, специально разработанные для Sequent 24 везде, где это только возможно. Они, в действительности, позволяют создавать быстрые соединения с форсунками без пайки и исключают любую вероятность ошибки. Важно не путать левые жгуты проводов с правыми и четко следовать инструкциям, поставляемым вместе с этими жгутами. Замена местами этих двух жгутов проводов приводит к неправильной работе машины и на бензине и на газу, а короткое замыкание форсунок приводит выводы ECU для бензина в положительное состояние. Это короткое замыкание нагружает бензиновый ECU только когда работает двигатель (в любом случае, невозможно его завести). Более того, бензиновый ECU обычно защищен против этого типа короткого замыкания. Не смотря на это, рекомендуется действовать очень внимательно. В частности, рекомендуется не упорствовать чрезмерно в случае, если машина не заводится после подсоединения форсунок заново, а сразу проверить, является ли правильным соединение проводов.

Независимо от того, используются ли правый и левый жгуты проводов или нет, в любом случае, возможно использовать универсальный жгут проводов, следуя прилагаемым инструкциям с крайней осторожностью. В частности, помнить о том, что:

- Бело/зеленый провод может быть подключен в общем случае только с положительным (плюсовым) проводом, идущим от штатного бензинового провода, даже если он самый лучший, в общем случае, для переобъединения всех положительных выводов всех форсунок (со стороны ECU) на этом проводе, для того чтобы недопустить поступление чрезмерного тока (тока перегрузки) на единственный провод штатного бензинового провода.

- Все положительные из бензиновых форсунок должны быть закрыты путем отключения их от штатного (первоначального) положительного (плюса) потенциала и соединены только при помощи бело/коричневого провода. Действительно, должен ли штатный плюс все еще подаваться на бензиновую форсунку, форсунка будет также работать во время запуска на газе и, таким образом, вызывать плохое сгорание в принимающем цилиндре.

- Плюсовые бензиновые форсунки, которые должны быть закрыты, должны быть настолько близки к бензиновым форсункам, насколько это возможно. Если мы отключаем плюс вдали от бензиновых форсунок, мы на самом деле создаем риск отключения, в дополнение к форсункам, других силовых проводов и датчиков данной машины, с питанием от того же самого провода штатного оборудования.

- Минусовые выводы форсунок следует отрезать и подключать, как и ранее, к фиолетовому (со стороны бензинового ECU) и оранжевому (со стороны форсунок) проводам и следует подсоединять в том же порядке, от 1 до 4, как и газовые форсунки.

В конце данного руководства ((Приложение B на странице 14) вы найдете пояснительную схему, касающуюся отключения форсунок.

Топливные форсунки эмулируются с помощью специальных катушек, подобных тем, которые используются в модулях LD систем Sequent, которые находятся внутри ECU.

Коды соединительных жгутов для 4 бензиновых инжекторов перечислены ниже:

06LB50010121 – универсальный жгут

06LB50010122 – правый жгут

06LB50010123 – левый жгут

3 Программирование

Структура программного обеспечения поддерживается максимально схожей с последовательными BRC системами, уже представленными на рынке и знакомыми с программой установки BRC. Здесь и далее будут обозначены только материальные различия, представленные для SEQUENT 24.

3.1 Типы файлов

Электронный блок управления SEQUENT 24 ECU запрограммирован с использованием двух типов файлов:

1. File.S19

2. File.FSL

Информация, необходимая для работы автомобиля содержится в File.FSL.

3.2 Вспомогательная процедура

Давайте выясним, вкратце, что такое вспомогательная процедура. Эта процедура будет выполняться при включенном двигателе и положении переключателя режима на отметке бензин (данная программа покажет установочной программе, когда нужно переключиться на газ). Тот порядок действий, которого надо придерживаться, не далек от тех, которые анализировались для Standard SEQUENT и для SEQUENT FAST, вот почему вам настоятельно рекомендуется изучить все сопутствующие руководства для более детального описания.

Вспомогательная процедура. Основные новшества были представлены на экране типов оборудования и на экране калибровки RPM (число оборотов в минуту). Экран типов оборудования рисунок 8, требует ввода дополнительной информации: объем двигателя.

Экран калибровки оборотов в минуту RPM Рисунок 9 позволяет выбрать катушку зажигания для сигнала RPM, помимо выбора и калибровки нормального сигнала RPM или датчика положения коленчатого вала.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при выборе сигнала от отрицательного вывода катушки зажигания, число оборотов в минуту RPM не будет правильно отображено при всех условиях работы. В некоторых из них, к примеру, при отключении, визуальное отображение RPM сигнала не могло соотносится с реальным значением для машины; тем не менее это не повлияло на работу машины.

Рис.7: Assisted personalized procedure – вспомогательная (настраиваемая исходя из личных предпочтений или конкретных требований) процедура:

Step – Шаг

Beginning of the procedure – начало процедуры

Selection of the equipment and injectors type – выбор оборудования и типа форсунок

RPM calibration – калибровка числа оборотов в минуту (RPM)

Lambda calibration – Лямбда калибровка (выборочная)

Save file – Сохранение файла

Self-mapping – Саморегулирование

Save file – Сохранение файла

End of procedure – Конец процедуры

Рис.8

ENGINE – двигатель

IGNITION KEY – ключ зажигания

TURNED ON – повернут

ON – включен

CHANGEOVER SWITCH – переключатель режимов

PETROL – бензин

VEHICLE – машина

STOPPED – остановлена

SYSTEM – система

INTAKED – впускная

SUPERCHARGED – с наддувом

SEQUENTIAL – последовательная

SEMISEQUENTIONAL – полупоследовательная

N of INJECTORS – число форсунок

INJECTOR TYPE – тип форсунки

ENGINE SIZE – размер двигателя

ADVANCED – дополнительно

PREVIOUS – предыдущий

NEXT – следущий;

EXIT – выход

Рис.9

ENGINE – двигатель

IGNITION KEY – ключ зажигания

TURNED ON – повернут

ON – включен

CHANGEOVER SWITCH – переключатель режимов

PETROL – бензин

RPM – число оборотов в минуту

TON Inj B – TON форсунка B

RPM SIGNAL – сигнал числа оборотов в минуту

RPM signal on crankshaft sensor – сигнал числа оборотов в минуту с датчика положения коленчатого вала

Coil signal – сигнал с катушки зажигания

OK – принять

PREVIOUS – предыдущий

NEXT – следущий

EXIT – выход

4 Настройка

Эта глава только рассмотрит различия относительно предшествующих систем SEQUENT, в противном случае вам настоятельно рекомендуется ознакомиться с руководствами по Standard SEQUENT и SEQUENT FAST.

4.1 Переключение

Операция переключения имеет существенные отличия, выделяющие ее от предшествующего программного обеспечения Sequent вследствие совершенно другим срезам инжекторов на Sequent 24. В частности, эти форсунки параллельно (одновременно) отключаются и переключение может быть грубым, в то время, как в Standard Sequent или Sequent Fast оно было чистым при любых условиях. В этих случаях следует избегать переключений в самых критичных условиях, которыми обычно являются скорость на холостом ходу или условия, требующие больший крутящий момент от двигателя. Из первого экрана очевидно рисунок 10, что переключение это всегда функция температуры воды в двигателе, измеряемой с помощью специального датчика, расположенного на редукторе Genius для Sequent 24. На Standard Sequent и Sequent Fast температурный переход был газовый до тех пор, пока вы не подсоедините к двигателю автомобиля датчик температуры воды.

Рис.10

CHANGEOVER PARAMETERS – параметры перехода

COLD ENGINE – холодный двигатель

WARM ENGINE – теплый двигатель

CHANGEOVER AT WATER TEMPERATURE BIGGER THAN – переход при температуре воды свыше

CHANGEOVER DELAY AT THE STARTING – задержка перехода при запуске

ADVANCED - дополнительно

Как правило, переход разделен на две части в соответствии с тем, осуществляете ли вы переход когда двигатель теплый (температура свыше 50 0C) или холодный (температура свыше 40 0C).

В указанном примере условия перехода достигаются, если:

- прошло как минимум 60 секунд с тех пор, как автомобиль заведен, и температура газа находится в диапазоне от 40 до 50 0C.

- как минимум 5 секунд прошло с тех пор, как машина заведена и температура газа превышает 50C.

Нажатием клавиши ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) можно установить параметры, влияющие на переход или возврат обратно к работе на бензине вследствие нехватки топлива.

В частности, возможно, отделить условия перехода от газа к бензину (первый квадрат рисунка 11) от условий перехода от газа к бензину (второй квадрат рисунка 11) показывает, что переход может быть возможен при числе оборотов в минуту менее 4000 и при значении скорости регулировки близкой к скорости холостого хода.

- “Переход при замедлении” показывает, что переход может быть возможен при условиях замедления, что означает, что RPM будет находится в диапазоне от 2000 до 4000, а величина MAP будет близка скорости холостого хода. В этих условиях необходимый для двигателя крутящий момент практически равен нулю; это очевидно позволяет избежать толчков и рывков во время этой фазы. (Этот переход очень похож на систему Летучего Впрыска). Переход при замедлении подходит для машин, оборудование операционной базы (OBD) которых определяет перебои в зажигании. На таких автомобилях переходы бензин-газ и газ-бензин обратно являются особенно тонкими и они, таким образом рекомендуются только в условиях замедления. (ЗАМЕЧАНИЕ: ручное управление переключателем режима имеет безусловный приоритет по отношению к программному обеспечению; принудительным постановлением переключателя режима в режим бензин переход газ-бензин осуществляется, таким образом, незамедлительно даже если переход при замедлении сконфигурирован программно).

- “Всегда переходить” показывает, что переход возможен при любых условиях при любых величинах RPM и загрузки двигателя.

Стандартные конфигурации – это:

- переход Бензин-Газ (квадрат 1 рисунка 11): переход при замедлении

- переход Газ-Бензин: переход всегда

В квадрате “Переход обратно на бензин по причине недостаточного количества газа” находятся все параметры, контролирующие эту функцию. Это те же самые параметры, которые уже были представлены для Standard Sequent и Sequent FAST. Каждый раз при создании MAP карты, некоторые заданные величины уже сконфигурированы; обычно они не требуют какой-либо модификации. Квадрат “Переход обратно на бензин на скорости холостого хода” позволяет возвращать на бензин каждый раз, когда двигатель работает ниже определенного числа оборотов; эта функция идентична аналогичной функции Sequent и используется только на машинах, для которых обратный переход на холостой ход настолько критичен, что может привести к тому, что двигатель, вследствие этого, заглохнет.

Рис.11

ENGINE – двигатель

IGNITION KEY – ключ зажигания

INDIFFERENT – не имеет значения

ON – включен

CHANGEOVER SWITCH – переключатель режимов

VEHICLE – машина

4.2 Саморегулирование

Саморегулирование может выполняться также и с помощью функции настройки. Процедура такая же, как и ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ. Исходным вопросом является только ее новшество рис. 12, спрашивать установщика, чтобы принять решение, следует ли проводит саморегулирование по ТЕКУЩЕЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ, которая уже присутствует в ECU или исходя из БАЗОВОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, которая использует стандартные регулировочные характеристики, находящиеся на персональном компьютере.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: необходимо подать давление магистрали.

Рис. 12

5 Утилиты

Эта глава демонстрирует только различия относительно предыдущих SEQUENT систем, в остальном вам настоятельно рекомендуется ознакомиться с руководствами по SEQUENT и SEQUENT FAST.

5.1 Информация

Данный раздел позволяет контролировать обновления версий программных продуктов, находящихся на компьютере, которые могут быть загружены в ECU, визуально отображая название программного продукта и версию рис. 13.

Рис. 13

6 Проблемы и решения

Эта глава дает некоторые полезные указания разрешения некоторых проблем, которые могут иметь место в этой новой системе.

| Проблема | Что случилось | Что делать |
| --- | --- | --- |
| ECU не выходит на связь | - Нехватка электропитания для ECU - Коммуникационный порт, сконфигурированный на компьютере не верено - Соединительный кабель неисправен | - Завести двигатель - Проверить, правильно ли сконфигурирован COM порт в UTILITIES-COMMUNICATION (УТИЛИТЫ-СВЯЗЬ) - Заменить соединительный кабель |
| ECU не выключается | - Все еще активно соединение с компьютером | - Отключить кабельное соединение или выйти из программы SEQUENT 24 и ждать, пока ECU не выключиться |
| Переключатель режимов не отображает уровень газа | - Переключатель режима находится в положении бензин (LED-индикаторы уровня выключены) - Переключатель режима не отвечает (центральные LED-индикаторы уроня моргают) | - Переключить в положение “Газ” и проверить отображение уровня. - Проверить разводку жгута переключателя режима или заменить сам переключатель. В этих случаях, причиной может также быть сам ECU. Таким образом, проверьте, соединен ли ECU с компьютером и, если необходимо, попробуйте заменить его. |
| Переключатель режима не отвечает | - Центральные зеленые LED-индикаторы уровня и оранжевый прямоугольный LED-индикатор моргают | - При таких условиях машины будет двигаться на бензине или газу, в соответствии с положением переключателя. Тем не менее, нет никакой информации по работе и, таким образом, следует проверить жгут или заменить переключатель режима. |
| Переключатель режима не включается | - Жгут переключателя режима не подсоединен или поврежден - Плавкий предохранитель 5А выключен - Сломан переключатель режима - Не включается ECU | - Проверить целость жгута переключателя режима. - Заменить 5А плавкий предохранитель. - Проверить работу ECU |
| Автомобиль неправильно работает на газу | - Положительный потенциал форсунок разомкнут неправильно | - Убедитесь, что вы разомкнули все положительные потенциалы - Убедитесь, что вы их разомкнули настолько близко к форсункам, насколько это возможно. |
| Форсунки бензина и газа не осуществляют одновременный впрыск (у вас будут трудности при саморегулировании) | - Положительный потенциал форсунок разомкнут неправильно | - Попробуйте завести автомобиль с отключенными газовыми форсунками: если машина заведется (даже если будет плохо работать), проблема в размыкании положительного потенциала форсунок. |
| Автомобиль не заводится | - Подключены не правильно ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ жгуты | - Проверьте, правильно ли подключены жгуты. Если ПРАВЫЙ жгут и ЛЕВЫЙ жгут подключены наоборот, при попытке запуска, напряжение на Бело/Зеленом проводе останется низким. |
| Автомобиль не переключается на газ | - Инжекторы не подключены к земле. - Неисправно соединение с АКБ. | - Проверьте соединение вывода B1 провода земли инжекторов. - Проверьте соединение вывода C8 провода земли батареи. |
| ECU не включается или перезапускается при работе на газу. | - Соединение с положительным полюсом АКБ слабое или отсутствует. - Соединение с положительным потенциалом форсунок слабое или отсутствует. | - Проверьте соединение вывода A1 положительного провода АКБ. - Проверьте соединение вывода A7 положительного провода форсунок. |
| Автомобиль осуществляет переход на бензин при размыкании. | - Сигнал числа оборотов в минуту RPM берется с отрицательного потенциала катушки зажигания. -Сигнал устанавливается в ноль при размыкании. | - Взять сигнал числа оборотов в минуту, отличающийся от того, который выведен на катушку зажигания. |
| Автомобиль глохнет во время перехода на газ. | - Разомкнут плавкий предохранитель15А. - Отключен какой-то из проводов приводов реле. - Реле неисправно. - Бело/Зеленый провод подключен наоборот по сравнению с Бело/Коричневым (в этом случае вы услышите дребезг реле). | - Проверить 15А плавкий предохранитель. - Проверить соединения приводов реле. - Заменить реле. - Проверить соединение Бело/Зеленого и Бело/Коричневого проводов. |

Приложение A

Список выводов и их функции

| № контакта ECU | № контакта удаленного разъема | Цвет провода | Название провода | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Замечание 1 | Красный | +VBATT | Электропитание ECU от АКБ / прорыв тока инжекторов |
| B1 | Звонок | Черный | GND-INJ | Заземление газовых инжекторов. |
| C1 | 1 | Зеленый/Черный | EVGAS | Управляющий выход клапаном соленоида |
| A2 | 1 | Белый/Зеленый | INJ1-GAS | Управляющий выход газовой форсункой 1 |
| B2 | B1 | Фиолетовый | INJ1BENZ-IN | Вход бензиновой форсунки 1 |
| C2 | 2 | Желтый | TEMP.ACQUA | Температура воды. |
| A3 | 1 | Белый/Зеленый | INJ2-GAS | Управляющий выход газовой форсункой 2 |
| B3 | B2 | Фиолетовый | INJ2BENZ-IN | Управляющий вход бензиновой форсунки 2 |
| С3 | 4 | Белый | LINEA-K | K линия – линия диагностики |
| А4 | 1 | Белый/Зеленый | INJ3-GAS | Управляющий выход газовой форсункой 3 |
| В4 | С1 | Фиолетовый | INJ3BENZ-IN | Управляющий вход бензиновой форсунки 3 |
| С4 | 2 | Зеленый | SWITCH LINE | Переключатель режимов последовательного соединения |
| А5 | 1 | Белый/Зеленый | INJ4-GAS | Управляющий выход газовой форсункой 4 |
| В5 | С5 | Фиолетовый | INJ4BENZ-IN | Управляющий вход бензиновой форсунки 4 |
| С5 | Замечание 2 | Красный | Senspower | 5В электропитание для датчиков и переключателя режимов |
| А6 | А2 | Белый/Коричневый | COMINJPET-OUT | Общий плюс бензиновых форсунок, со стороны форсунок |
| В6 | - | Желтый | LAMBDA-AIN | Аналоговый вход датчика кислорода |
| С6 | - | Светло синий | LAMBDA-AOUT | Аналоговый выход датчика кислорода |
| А7 | А1 | Белый/Зеленый | COMINGPET-IN | Общий плюс бензиновых форсунок, со стороны ECU (или +V ключ) |
| B7 | 4 | Белый | MAP-AIN | Аналоговый вход MAP |
| C7 | 4 | Белый | TGAS-AIN | Аналоговый вход температуры |
| А8 | - | Cерый | RPM-IN | Вход RPM |
| В8 | 2 | Зеленый | P1-AIN | Аналоговый вход давления газа |
| С8 | Замечание 3 | Черный | GNDBATT | Заземление ECU и датчиков |

Замечание 1: контакт A1 ECU – плюс батареи – подсоединен к 3 контакту разъема  соединительного кабеля компьютера.

Замечание 2: контакт C5 ECU – плюс датчиков – подсоединен к следующим контактам удаленных разъемов:

- Контакт 3 датчиков давления газа и температуры

- Контакт 4 переключателя режимов

- Контакт 2 датчика абсолютного давления MAP

Замечание 3: контакт C8 ECU – заземление ECU и датчиков – подсоединен к следующим контактам удаленных разъемов:

- Контакт 1 датчиков давления газа и температуры

- Контакт 3 переключателя режимов

- Контакт 1 датчика абсолютного давления MAP

- Контакт 1 датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

- Контакт 1 датчика уровня газа

Приложение B

Расположение выводов ECU (электронного блока управления)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | +VBATT | INJ1-GAS | INJ2-GAS | INJ3-GAS | INJ4-GAS | COMINJPET-OUT | COMINJPET-IN | RPM-IN |
| B | GND-INJ | INJ1PET-IN | INJ2PET-IN | INJ3PET-IN | INJ4PET-IN | LAMBDA-AIN | MAP-AIN | P1-AIN |
| C | GAS SV | WATER TEMP | K-LINE | SWITCH-LINE | SENSPOWER | LAMBDA-AOUT | TGAS-AIN | GNDBATT |

Приложение С

Общая электрическая схема

Схема проводки LPG SEQUENT 24

Fuse 15A – плавкий предохранитель на 15 Ампер

Rele – реле

c/o switch connector – коммутирующий контрольный c/o (check-out) разъем

Diagnostic Point – точка диагностики

Level Sensor Connector – разъем датчика уровня;

Back Solenoid Valve Connector –  разъем заднего соленоидного клапана

ECU – электронный блок управления

To connect during is made of mapping of the car – подключать во время того, как создается регулировочная карта автомобиля

Light Blue – светло синий

yellow – желтый; grey – серый

Orange – оранжевый

violet – фиолетовый;

Lambda oxygen sensor –  датчик кислорода

rpm signal – сигнал числа оборотов в минуту

Positive – плюс/положительный потенциал/провод высокого напряжения

Negative – минус/отрицательный потенциал/ провод низкого напряжения

Europa Multivalve – мультиклапан Европа

Petrol inject. – бензиновая форсунка

white/Brown – бело/коричневый

White/Green – бело/зеленый

Gas temperature sensor and gas pressure sensor – датчик температуры и датчик давления газа

Gas inlet – вход газа

GAS injectors sequence – последовательность газовых форсунок

Battery – аккумуляторная батарея АКБ

LPG Solenoid valve – соленоидный клапан

Water temperature sensor – датчик температуры воды

Reducer – редуктор “GENIUS SEQUENT 24”

Black - черный; Red - красный

Внимание:

- Внимательно придерживайтесь последовательности бензиновых форсунок и 	газовых форсунок, показанных на схеме.

- Никогда не касайтесь земли передним или задним проводами соленоидного 	клапана.

- Чтобы допустить правильную диагностику передней и задней части 	соленоидного клапана никогда не касайтесь ими друг друга

- Никогда не заменяйте плавкие предохранители другими, несущими большую 	емкость

Приложение D

Схема отключения форсунок

Gas injector – газовая форсунка

Petrol injector – бензиновая форсунка

Orange – оранжевый

Violet – фиолетовый;

PETROL ECU – электронный блок управления системой распределенного впрыска бензина

White/Green – бело/зеленый

White/Brown – бело/коричневый

Europa multivalve – мультиклапан Europa

Green/Black – зеленый/черный;

LPG Solenoid Valve – соленоидный клапан LPG

SEQUENT 24 ECU – электронный блок управления системой распределенного впрыска газа

Ground – земля

External Rele on the wiring SEQUENT 24 – внешнее реле на проводке Sequent 24

White/Green – бело/зеленый

+12V After contact – +12 Вольт после контакта

Positive Petrol Injector – Плюсовой провод бензиновой форсунки

Приложение E

Соединительный жгут SEQUENT 24 на 4 бензиновые форсунки левый или

правый

Injector – форсунка

Приложение F

Универсальный соеденительный жгут SEQUENT 24 на 4 бензиновые форсунки

Injector petrol – бензиновая форсунка

Orange – оранжевый.

Violet – фиолетовый.

White/Green – бело/зеленый.

White/Brown – бело/коричневый.

Positive – положительный.

Negative – отрицательный.

Injector – форсунка