Комплект для обслуживания жидкофазного фильтра сжиженного нефтяного газа:

Бумажная гильза;

- коричневое резиновое уплотнительное кольцо

Ø 34,52x3,53;

- тонкое черное уплотнительное кольцо

Ø 26,7x1,78;

- Металлическая/ резиновая

прокладка Ø 17,4x24x1,5.

С помощью универсального гаечного ключа  на 22 мм раскрутите шестигранную гайку на чашке фильтра (1). Когда резьба будет ослаблена, снимите алюминиевую крышку (2) с корпуса фильтра. Теперь коричневое резиновое уплотнительное кольцо  (3) в основании алюминиевой крышки открыто для манипуляций и может быть удалено.

Продуйте фильтр, удаляя случайно попавшие в корпус фильтра остатки пыли.

Отделите использованную бумажную гильзу (4) от длинной резьбы и удалите её. Далее следует выкрутить болт из алюминиевой чашки: теперь металлическая/ резиновая прокладка (5) в основании шестигранной гайки готова к замене (D).

Далее следует взять новую бумажную гильзу (A) и установите новою тонкое черное уплотнительное кольцо (C) в посадочное место на основании гильзы.

Теперь установите бумажную гильзу (А) в алюминиевую чашку таким образом, что черное резиновое уплотнительное кольцо (С) будет направлено на корпус фильтра; далее вставьте винт в алюминиевую чашку через бумажную гильзу.

В завершение установите новое коричневое уплотнительное кольцо (В) в основании алюминиевой чашки.Затем следует установить алюминиевую чашку на место, совмещая винт с резьбовым отверстием на корпусе фильтра. Используйте универсальный гаечный ключ для того, чтобы затянуть гайку до 6 Нм.

# Text boxes

1

22 Allen wrench 6 [Nm]

5

2

A

B

C

D

4

3

Алюминиевая  чашка

Бумажная гильза (A)

Посадочное место для

уплотнительного кольца (С)Ø26,7

Болт с 22 мм  гайкой

Корпус фильтра